崂应2025B型手持式PM2.5/PM10在线直读仪

一、产品概述

本仪器利用光学方法检测空气中的粉尘浓度，当粉尘颗粒气流通过传感器时，粉尘颗粒对光束产生散射，接收模块根据监测到的信号强弱，判断粉尘的浓度；通过判断输出的脉冲宽度区分粉尘颗粒的大小。本监测仪可供环保、卫生、劳动、安监、军事、教育、家庭等用于颗粒物PM2.5/PM10的监测。

二、执行标准

◆ WST 206-2001 《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测

定方法——光散射法》

◆ JJG 846-1993 《光散射式数字粉尘测试仪检定规程》

◆ LD 98-1996   《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》

三、产品特点

◆ 实时测量，直读环境空气中的PM2.5、PM10及温湿度、大气压等参数值

◆ 可监测一定时间内的PM2.5、PM10平均值

◆ 海量数据存储，可保存5000组监测数据

◆ 标配内置热敏打印机

◆ 可选配内置蓝牙模块、将数据传输到手机上，传输距离为10m（选配）

◆ 可选配内置GSM模块，通过短信方式将数据发送到手机上（选配）

◆ 手持式设计、外形美观小巧、体积小、重量轻、携带方便

◆ 触摸式彩色显示屏，图文并茂，操作简单

◆ 内置高效锂电池，可在无外接电源适配器的情况下正常使用

◆ 具有超阈值自动蜂鸣报警功能

◆ 电池电量实时显示，低电量提示充电功能

说明：

- 以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或

有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售热线：400-676-5892、

客服热线：400-676-6892，或详细咨询区域销售经理,谢谢！